Карта заказа

Шкаф защиты двухобмоточного трансформатора и автоматики управления выключателем 6-35кВ типа ШЭ2607 147

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  (  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 147-61Е1УХЛ4 | 1/5 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 147-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |

2 Характеристики терминала шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ( Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ( Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

3 Данные по комплекту 01 шкафа – ДЗТ, ТЗНП ВН, ГЗТ, ГЗ РПН, МТЗ ВН, МТЗ НН с пуском по напряжению, защита от перегрузки, ЛЗШ НН, ЗДЗ НН, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения стороны НН, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН, УРОВ ВН трансформатора.

4 Данные по комплекту 02 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, обеспечивается прием сигналов от ГЗ, УРОВ, защита от неполнофазного режима.

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ( * |  |  | ( |
| * Определяется заказчиком |  |

5 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |
| --- |
| ( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |
| ( обзорная |
| Высота козырька*, мм | ( нет | ( 100 | ( 200 |
| * - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего –спереди |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение) *

( 800 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа:

( нет (типовое исполнение)

( есть

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 7 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

| 8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.