# Карта  заказа 
 терминала  защиты,  автоматики,  управления и сигнализации  ввода  БЭ2502А03ХХ

Место установки терминала ________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

# 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком ( в таблице 1 - требуемое типоисполнение терминала и в таблице 3 - необходимые дополнительные функции защит и ИО.

# Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А (указывается в таблице 2) | Номин. напряжение переменного тока, В | Номинальное напря-жение оперативного питания, В | Аналого-вых ка-налов тока/ на-пряжения | Дискрет-ных входов/ выходных реле |
|  |  |  | Постоян-ного тока | Переменного тока |  |  |
| Защита рабочего ввода |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0301-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5* | 100 (не исполь-зуется) | 110 | - | 3/ 0 | 24/ 19 |
| ( БЭ2502А0301-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А0303-61Е1 УХЛ3.1 |  | 100 | 110 |  | 3/ 5 |  |
| ( БЭ2502А0303-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А0303-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| Защита резервного ввода |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0307-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5* | 100 (не исполь-зуется) | 110 | - | 3/ 0 | 24/ 19 |
| ( БЭ2502А0307-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А0309-61Е1 УХЛ3.1 |  | 100 | 110 |  | 3/ 5 |  |
| ( БЭ2502А0309-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ( БЭ2502А0309-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ( БЭ2502А03** |  |  |  |  |  |  |
| * - выбирается программным способом; ** - типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |

# Отметьте знаком ( в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А0301 БЭ2502А0303 БЭ2502А0307 БЭ2502А0309 | ( 1 |
|  | ( 5 |

Таблица 3

| Типоисполнение терминала | Функции защит, ИО и автоматики* |
| --- | --- |
|  | МТЗ | ЗНР | ЗДЗ | ЛЗШ | УРОВ | АУВ | АПВ | АВР | ВНР | ИО направления мощности МТЗ | ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению | ИО напряжения обратной последовательности | ЗМН | ЗОЗЗ |
| Защита рабочего ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0301-61Е1 УХЛ3.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| ( БЭ2502А0301-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0303-61Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ( БЭ2502А0303-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0303-61Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита резервного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0307-61Е1 УХЛ3.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| ( БЭ2502А0307-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0309-61Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ( БЭ2502А0309-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А0309-61Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( БЭ2502А03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ИО – измерительный орган, МТЗ – максимальная токовая защита, ЗНР – защита от несимметричного режима работы нагрузки, ЗДЗ – защита от дуговых замыканий, ЛЗШ – логическая защита шин, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, АУВ – автоматика управления выключателем, АПВ – автоматическое повторное включение, АВР – автоматическое включение резерва, ВНР – восстановление нормального режима после АВР, ЗМН – защита минимального напряжения, ЗОЗЗ – защита от замыканий на землю |

# 2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение), ( по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком ( в таблице 4 требуемые параметры серии стандартов  МЭК 61850

# Таблица 4

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- |
| ( | Нет | нет | 1 шт. |
| ( | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ( | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |

4 Вариант установки

Отметьте знаком ( в таблице 5 требуемые параметры

Таблица 5

| ( | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ( | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ( | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _______________________________________________________________

# 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, 
пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.